## Slide 1: Kvantna komunikacijska mreža: od arhitekture do primjene
dr. sc. Matko Mužević, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
doc. dr. sc. Ivan Cvitić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
Damir Gašperov, Odašiljači i veze d.o.o.
Dunja Ivković, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Emir Imamagić, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

## Slide 2
Integralni je dio projekta EuroQCI kojeg provodi svih 27 članica EU u sklopu svojih nacionalnih projekata u zemaljskom segmentu te ESA u svemirskom segmentu.
Cilj je izgraditi sustav koji treba štititi osjetljive podatke i kritične infrastrukture integracijom kvantnih sustava u postojeće komunikacijske infrastrukture, pružajući dodatni sigurnosni sloj temeljen na kvantnoj fizici.

## Slide 3
Konzorcij čini 8 partnera:
  Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET (koordinator),
  Institut Ruđer Bošković (znanstveni voditelj),
  Institut za fiziku,
  Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti,
  Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva,
  Odašiljači i veze d.o.o.,
  Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost,
  Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar.

## Slide 4
Projekt je podijeljen na 6(8) radnih paketa:
  WP1 Gradivni blokovi za kvantnu komunikaciju,
  WP2 Arhitektura CroQCI mreže,
  WP3 Zemaljska optička infrastruktura,
  WP4 Svemirska povezivost,
  WP5 Upravljanje ključevima i primjena studija slučajeva,
  WP6 Obrazovanje

## Slide 5
Više informacija o projektu CroQCI
  https://www.carnet.hr/projekt/croqci/
Obrazovni sadržaji na VLE portalu
  https://croqci.srce.hr/

## Slide 6: - Arhitektura QCI mreže
dr. sc. Matko Mužević, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

## Slide 7: Kriptografija
Potreba za sigurnom komunikacijom
Poruka + ključ za šifriranje
Kako prenijeti ključ između dvije strane koje žele sigurno komunicirati?

## Slide 8: Kriptografija
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1698345

## Slide 9: Kriptografija u računalnim sustavima
Simetrična i asimetrična kriptografija
Asimetrična kriptografija enkapsulira simetrični ključ
Temelj današnje sigurnosti na internetu i sigurnosti kibernetičkih sustava

## Slide 10: Kriptografija u računalnim sustavima

## Slide 11: Kvantno računalo
Asimetrična kriptografija – temeljena na matematičkoj kompleksnosti
Kvantno računalo - rješava matematičke probleme koje „obična” računala ne mogu
Kada?

## Slide 12: Kvantno računalo
Quantum Threat Timeline Report 2023

## Slide 13: Kvantna komunikacijska infrastruktura
QKD – rješava problem ISTOVREMENE razmjene simetričnog ključa koristeći fizikalne fenomene
Kvantna komunikacijska infrastruktura – sve nužno za ostvarenje udaljene, visoko zaštićene komunikacije

## Slide 14: Osnovni elementi QCI mreže

## Slide 15: Osnovni elementi QCI mreže

## Slide 16: Kvantni sloj
Svi uređaji i infrastruktura potrebni za kvantnu komunikaciju i stvaranje kvantnih ključeva:
  Izvori fotona
  Tamna vlakna
  Detektori
  Računala za postprocessing
  Kanal za komunikaciju

## Slide 17: CroQCI mreža

## Slide 18: „Key Management” sloj
Preuzimanje ključeva i evidencija u paru s kojim čvorom je kreiran
Skladištenje, upravljanje životom ključa

## Slide 19: Aplikativni sloj
Korištenje kvantnih ključeva za komunikaciju između dva kvantna čvora
Uređaji i aplikacije za enkripciju

## Slide 20: CroQCI „Trusted node”

## Slide 21: CroQCI na logičkoj razini

## Slide 22: Usmjeravanje ključeva (Routing)
Izvor: Toshiba Global

## Slide 23: Interoperabilnost i standardizacija
Izvor: Toshiba Global
Kako svi uređaji i slojevi međusobno komuniciraju?
Kako omogućiti modularnost?
Kako omogućiti skalabilnost?

## Slide 24: Upravljanje QCI infrastrukturom

## Slide 25: - Infrastruktura tamnih optičkih vlakana - Nacionalna QCI arhitektura
doc. dr. sc. Ivan Cvitić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti

## Slide 26: Infrastruktura tamnih optičkih vlakana
Tamno vlakno (dark fiber)
  Neaktivna optička vlakna koja nisu aktivno korištena za prijenos podatka
  Krhkost stanja kvantne isprepletenosti fotona
U okviru CroQCI implementirana je mrežna tamnih vlakana
  Povezani prethodno definirani QKD čvorovi na području grada Zagreba
  ITU-T G657.A1 – specifične karakteristike

## Slide 27: Infrastruktura tamnih optičkih vlakana

## Slide 28: Infrastruktura tamnih optičkih vlakana

## Slide 29: Infrastruktura tamnih optičkih vlakana
Karakteristike optičkih vlakana
  Omogućuju uspostavu QKD sustava
  Udaljenosti ovise o opremi koja se nalazi u QKD čvorovima
    Detektori fotona (Single-photone detector, SPD)
      Nanowire
      InGaAs

## Slide 30: Nacionalna QCI arhitektura
Geografska pokrivenost - Republika Hrvatska
Krajnji cilj – integracija u EuroQCI prostor
  Europski prostor ultra sigurne digitalne komunikacije temeljene na zakonima kvantne fizike

## Slide 31: Nacionalna QCI arhitektura
Koncept arhitekture - kao i use case arhitektura u okviru CroQCI mreže
  Kvantni sloj - omogućuje generiranje ključa između dva čvora na siguran način,
  KM sloj - omogućuje pohranu i upravljanje generiranim ključeva,
  Aplikacijski sloj - omogućuje konzumaciju generiranih ključeva i
  Upravljačko-nadzorni sloj (SDN) – centralizirani nadzor i upravljanje svim funkcionalnostima i procesima unutar QCI mreže
Važnost slojevite arhitekture
  Kompleksnost mreže
  Bolje razumijevanja pojedinih elemenata, funkcija i funkcionalnosti
  Jednostavnije skaliranje i integracija (nacionalna i europska razina)
  Jednostavniji razvoj hardverskih i softverskih komponenti

## Slide 32: Nacionalna QKD mreža - hijerarhija
Nacionalna QCI mreža sastoji se od sljedećih ključnih elemenata:
  Domene i poddomene
  Kontroleri domena i poddomena
  Korisničke lokacije - gdje se konzumiraju kriptografski ključevi
  Operatorske lokacije - čvorovi koji čine jezgru transportne mreže

## Slide 33: Hijerarhija i upravljanje domenskim kontrolerima
CroQCI domena - nadležnost nad QKD mrežom RH
Poddomene unutar nacionalne domene omogućuju:
  Bolje planiranje kapaciteta
  Nadzor rada poddomena
  Povećanje razine sigurnosti
  Segmentaciju mreže prema različitim kriterijima
Komunikacija između domena
  Kontroler CroQCI domene - orkestrator

## Slide 34: - Uloga ELCrypt uređaja u mreži CroQCI
Damir Gašperov, Odašiljači i veze d.o.o.

## Slide 35: Djelokrug primjene ELCrypt uređaja
Podatkovne komunikacije
Kriptografska zaštita podatkovnih komunikacijskih puteva

## Slide 36: Klasični kanal
Primarna zadaća je ostvariti zaštićenu komunikaciju na OSI L2 razini u MESH mrežnoj topologiji.
Inicijalna uspostava zaštićenog kanala temelji se na prethodno upisanim simetričnim ključevima.
Nakon uspostavljenog kvantnog kanala uređaj koristi kvantno generirane simetrične ključeve.
Zaštita prometa obavlja se AES-256-GCM algoritmom.
Autentifikacija se temelji na privatnim podacima kojim se kreiraju GCM tagovi za svaki poslani paket.
Uređaj autonomno uspostavlja zaštićene kanale na temelju prethodno upisanih postavki.

## Slide 37: Arhitektura ELCrypt uređaja
Temelji se na Zynq Ultrascale+ MPSoC
SFP+ komunikacijska sučelja
Namjenski dizajniran i proizveden hardver

## Slide 38: Zynq Ultrascale+

## Slide 39: Zynq Ultrascale+ na ELCrypt uređaju
Processing System
Programmable logic
Sklopovi razvijeni u okviru projekta
ElCrypt App
ElCrypt HDL

## Slide 40: ELCrypt matična ploča
Tiskana pločica sa 6 slojeva dizajnirana za ElCrypt – CroQCI
Sučelja:
  4 SFP+ Ethernet
  2 RJ-45 Ethernet
  2 USB na serial
  1 USB host
  Generator slučajnih brojeva
  Signalizacijski panel
  Napajanje

## Slide 41: Klasični kanal - VPN
Primjer: računala u LAN 1 mreži komuniciraju s računalima u LAN 7 mreži kao da su u istoj lokalnoj mreži
LAN 1-10 nalaze se u istom adresnom području na L2 razini.
L2 MPLS VPN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN 5
LAN 6
LAN 7
LAN 8
LAN 9
LAN 10
=
ELCRYPT VPN
ElCrypt 10
ElCrypt 1
ElCrypt 2
ElCrypt 4
ElCrypt 3
ElCrypt 5
ElCrypt 6
ElCrypt 7
ElCrypt 8
ElCrypt 9

## Slide 42: ETSI GS QKD klijent sučelje
Omogućava dohvat ključa generiranog u kvantnom sloju.

## Slide 43: Privatni kanal u funkciji ETSI poruka
ElCrypt poruke šalju se privatnim zaštićenim kanalom koji ne ometa pakete na klasičnom kanalu.
ElCrypt1
ElCrypt2
Klasični LAN1
Klasični LAN2
VPN tunel
Klasični LAN promet
ElCrypt poruke

## Slide 44: Agilnost kriptografskih algoritama
Nadogradnja PL i PS logike
  PS (Processing System)
  Standardna Linux aplikacija. Promjena algoritama realizira se razvojem novih softverskih modula primarno korištenjem C++ programskog jezika.
  PL (Programmable logic)
  Ažurira se na sličan način kao softver PS-a. HDL moduli organizirani su kao IP jezgre. Svaka jezgra ima dobro definirano sučelje (AXI4), što olakšava naknadne promjene. IP jezgra ponaša se slično C++ klasi.

## Slide 45: - Sloj za upravljanje ključevima (KMS)
Dunja Ivković, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

## Slide 46: Sloj za upravljanje ključevima (KMS)
Sigurna pohrana​
Praćenje pristupa ​
Administrativna kontrola​
Nadzor životnog ciklusa (generiranje, rotacija, brisanje)​

## Slide 47: Sloj za upravljanje ključevima (KMS)
KVANTNI SLOJ
KMS SLOJ
APP SLOJ
ETSI 014
ETSI 014
KMS
HSM
PKCS#11
ETSI 014

## Slide 48: Sloj za upravljanje ključevima (KMS)
KVANTNI SLOJ
KMS SLOJ
APP SLOJ
ČVOR A​
KVANTNI SLOJ
KMS SLOJ
APP SLOJ
ČVOR B​
KVANTNI SLOJ
KMS SLOJ
APP SLOJ
ČVOR C

## Slide 49: Studije slučajeva - Unaprjeđenje sigurnosti distribuirane pohrane - Provjere ranjivosti
Emir Imamagić, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar
Dunja Ivković, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

## Slide 50: Distribuirana pohrana podataka
Podaci pohranjeni na više poslužitelja
  veća količina prostora ili učinkovitost, udaljeni pristup, visoka dostupnost, zemljopisna lokacija spremišta podataka
GlusterFS
  spajanje poslužitelja u jedinstven podatkovni prostor
  podrška za autentikaciju i zaštitu komunikacije putem knjižnice OpenSSL

## Slide 51: Scenariji unaprjeđenja sigurnosti sustava GlusterFS
Postkvantna enkripcija
Integracija s QKD infastrukturom
Enkripcija pomoću hardverskog uređaja

## Slide 52: Postkvantna enkripcija
Algoritmi otporni na napade kvantnih računala
  2024. NIST objavio tri standarda za postkvantne algoritme
Open Quantum Safe (OQS)
  postkvantni KEM algoritmi i algoritmi digitalnog potpisa
  integracija s knjižnicom OpenSSL korištenjem funkcionalnosti providera
GlusterFS
  transparentna integracija
  zaštita komunikacije korištenjem certifikata potpisanih postkvantnim algoritmima

## Slide 53: Integracija s QKD infrastrukturom
Dohvat ključa izravno od QKD sustava
  uz pomoć protokola ETSI GS QKD 014
OpenSSL funkcionalnost provider
  razvijen prototip providera koji radi razmjenu ključa
  testiranje korištenjem demo QKD, PCE-ovog rješenja
  konačna integracija s CARNET-ovim QKD sustavom
Gluster FS
  transparentna integracija

## Slide 54: Enkripcija pomoću hardverskog uređaja
Hardverski uređaj osigurava komunikaciju putem QCI
Instalacija dva fizička poslužitelja
  smještena u podatkovne centre Srca HR-ZOO ZG1 i HR-ZOO ZG2
  uređaj se spaja na poslužitelj putem mrežne kartice Ethernet
GlusterFS
  transparentna integracija

## Slide 55: Studija slučaja Provjera ranjivosti
Periodično mrežno skeniranje – izvještaj s pronađenim ranjivostima – osjetljiv sadržaj
Izvještaj se šalje kriptiran javnim PGP ključem ovlaštene osobe i potpisan PGP ključem usluge

## Slide 56: PGP – Pretty Good Privacy
PGP KLJUČ
POTPISNI KLJUČ
KLJUČ ZA KRIPTIRANJE/ ENKAPSULACIJU
PGP PORUKA
ENKAPSULIRANI SIMETRIČNI KLJUČ
DIGITALNI POTPIS
PORUKA KRIPTIRANA SIMETRIČNIM KLJUČEM

## Slide 57: PGP I PQC I QKD
PGP + PQC
PGP +QKD
PGP + QKD + PQC

## Slide 58: - Međunacionalno povezivanje - Primjene QKD sustava
doc. dr. sc. Ivan Cvitić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti

## Slide 59: Povezivanje s EuroQCI mrežom
CroQCI domenski kontroler komunicira s drugim nacionalnim domenama preko EuroQCI orkestratora
Nema izravne horizontalne komunikacije između nacionalnih domenskih kontrolera
EuroQCI orkestrator omogućuje komunikaciju između različitih nacionalnih domena

## Slide 60: Prosljeđivanje i usmjeravanje ključeva u EuroQCI mreži

## Slide 61: Povezivanje susjednih država i interoperabilnost
Interoperabilnost
  Nema izravne horizontalne komunikacije između nacionalnih domenskih kontrolera
  Sva komunikacija na razini domenskih kontrolera odvija se preko EuroQCI orkestratora
  EuroQCI orkestrator omogućuje indirektnu komunikaciju između nacionalnih domena

## Slide 62: Povezivanje susjednih država i interoperabilnost
1. scenarij povezivanja nacionalnih domena – Implementacija rubnog čvora

## Slide 63: Povezivanje susjednih država i interoperabilnost
2. scenarij povezivanja nacionalnih domena – Implementacija pristupnog čvora

## Slide 64: Integracija svemirske domene
Svemirska domena implementira se kao zasebna domena koja obuhvaća sve zemaljske domene
Kontrolno središte služi kao domenski kontroler za svemirski segment
Omogućuje prijenos kriptografskih ključeva između svemirske i odgovarajuće zemaljske domene

## Slide 65: Primjene QKD sustava
QKD sustavi imaju široku primjenu u različitim sektorima:
  Kritična infrastruktura
  Energetski sektor
  Promet
  Industrija
  Zdravstveni sektor
  Financijski sektor
  Telekomunikacijske mreže
  Podatkovni centri

## Slide 66
Pitanja?

## Slide 67: Hvala.